## Slide 1: SERA Neue Luftverkehrsregeln in Europa Axel Schwarz
ÖSTERREICHISCHES KURATORIUM FÜR FLUGSICHERHEIT

## Slide 2: NEUE REGELUNGEN
Regulation 923/2012: Standardised European Rules of the Air (SERA)
In Kraft seit 05.12.2014 / 11.12.2014 (?)
Erhältlich auf EASA Website / ÖNfL
LVR 2014: BGBl. II Nr. 297/2014 seit 11.12.

## Slide 3: MINDESTFLUGHÖHEN
Städte, dicht besiedelte Gebiete, Menschenansammlungen: 1000ft (600m Radius)
Sonst: 500ft (150m Radius)
Hinweis auf Industrieanlagen weggefallen
Keine Sonderregeln für Wien, Graz, Linz, Klagenfurt, Salzburg, Innsbruck
Beachte jedoch LO(R) 15 über Wien

## Slide 4: MINDESTFLUGHÖHEN - AUSNAHMEN
Start, Landung, Landeanflug ohne Landung, Schleppgegenstände
Ambulanz- und Rettungsflüge, SAR etc.
Hagelabwehr, Fallschirmabsprünge
tw. Hänge- und Paragleiter, Hangsegeln
Genehmigung der ACG
Neu: Bauwerke und Seile dürften (mit Genehmigung) auch UNTERflogen werden

## Slide 5: VFR
Nicht oberhalb von FL195 (Approval notw.)
Halbkreisflugregeln, wenn oberhalb von 3000ft über Grund.
N-VFR: auch im unkontrollierten Luftraum
  Flugplan wenn außerhalb Platzbereich, Funk
  Flugsicht 5km (F,G Helikopter: 3km)
  Mindestflughöhen 1000ft / 2000ft
  Min. Ceiling 1500ft
  Erdsicht unterhalb von 3000ft MSL / 1000ft AGL

## Slide 6: SVFR
Frei von Wolken, Erdsicht
Min. 1,5 km Sicht (Hubschrauber: 800m)
Max. 140 KIAS
Während des Tages
Min. 600 ft Ceiling

## Slide 7: IFR
RNAV oberhalb von 9500ft MSL erforderlich
Auch im unkontrollierten Luftraum
Zirkelschluß: „nur als kontrollierte Flüge“ – „Flüge soweit Flugverkehrskontrolldienst ausgeübt wird“ – „in kontrollierten Lufträumen“ ist weggefallen
Außerhalb kontrollierter Lufträume: Sprechfunkverbindung mit ATC bzw. FIS, soweit möglich, Positionsmeldungen notw.
Nach festen Verfahren, Std. Reiseflughöhen

## Slide 8: FLUGPLAN
Allgemeines wie gehabt (kontrolliert, IFR, Grenzüberflug, Überland N-VFR)
Mind. 60 Minuten vorher
Aktivierung erforderlich, außer „NOATD“
Eingeschränkter Flugplan für kurze Flugabschnitte (Start, Landung, Kreuzen) per ATC
Kein „NO ATA“, jedoch „cancellation of flight plan“! (d.h. Landemeldung oder äquivalent, oder Aufhebung des Flugplanes notwendig)

## Slide 9: RMZ / TMZ
Neue „Radio Mandatory Zones“ innerhalb Luftraum E – G
Dauernde Hörbereitschaft
Erst- (Positions-)meldung vor Einflug
Keine Freigaben, nur gegenseitige Information (dzt. LOAV, LOAN)
TMZ wie gehabt, Ausnahmen bei Flugverkehrsdienststelle (dzt. LOWW, LOWI)

## Slide 10: SONSTIGES
Temporäre zivile Luftraumreservierung (TRA):
  Luftraum C oder D wird in der Zeit der Aktivierung als G klassifiziert.
  Publikation in AIP
Transponderpflicht: für kraftangetriebene Lfz schwerer als Luft in Luftraum E
  Mode S
  Bereits eingebaute Transponder bis 31.12.2017
Neue Luftraumstruktur (CTAs, TMAs, CTRs)